## Slide 1
V1.3版本APA规划算法方案讨论
智能泊车研发组 | 2022.05
规划控制算法工程师
朱頔卿 13780

## Slide 2
V1.3核心目标
1. 提高算法计算效率，资源占用：融合搜索策略的完备性（环境适应性）和几何策略的算法效率
2. 支持静态重规划
3. 支持动态重规划
4. 支持停车终点调整
5. 提高算法环境适应性，支持多种带障碍物和空间车位泊车场景

## Slide 3
参考方案
1. 混合A星 + 优化
- 斯坦福 [1]
- KTH research [2]
使用hybrid A* 进行规划，然后利用梯度下降法对规划的路径进行平滑处理；
路径平滑部分优化目标函数主要分为四个部分：曲率项、平滑项、维诺图项（voronoi）和避碰项；
- 百度Apollo Open Space Planner 方案 [3][4][5][6][7]
Open Space Planner 采用了分层规划的思路，首先Hybrid A*规划一条drivable的无碰的路径，为后面的优化作warm start，然后利用数值优化方法求解一条平滑无碰的轨迹；
计算cost时，启发代价H比较快巧妙地采用了动态规划DP来计算（以目标点为DP的起点）；
由于Hybrid A*对转向角度离散化，所以两个节点的曲率是突变的；ReedShepp曲线也是，在两个曲线交点位置曲率也是突变的，这样的轨迹是不适合控制车辆跟踪轨迹行驶的。所以还需要规划出一条平滑无碰撞的路径。apollo基于OBCA改进了一种TDR-OBCA算法实现路径和速度的规划，OBCA算法是基于模型预测控制（MPC）建立模型，并用优化算法进行求解。
- 地平线方案（纯个人打听消息，由于竞业等问题现在泊车规控部分仅内部开发，实际量产是地平线感知融合+外包规控）
混合A* + 共轭梯度下降优化
下一代方案：神经网络启发函数（初期阶段）
- 特斯拉方案 （其实没怎么看懂）[8][9]
神经网络启发式函数的Hybrid A* + 优化
利用MCTS框架然后基于学习的方法训练奖赏函数
利用粗搜索方法对非凸性进行压缩，得到凸走廊，然后利用连续优化技术使最终轨迹平滑；
Reference:
[1] D Dolgov, Thrun S , Montemerlo M , et al. Practical Search Techniques in Path Planning for Autonomous Driving[J]. ann arbor, 2008.
[2] Kurzer K . Path Planning in Unstructured Environments : A Real-time Hybrid A* Implementation for Fast and Deterministic Path Generation for the KTH Research Concept Vehicle. 2016.
[3]Dolgov, Dmitri, Thrun, et al. Path Planning for Autonomous Vehicles in Unknown Semi-structured Environments.[J]. International Journal of Robotics Research, 2010.
[4] Zhang X , Liniger A , Borrelli F . Optimization-Based Collision Avoidance[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, PP(99):1-12.
[5] He R , Zhou J , Jiang S , et al. TDR-OBCA: A Reliable Planner for Autonomous Driving in Free-Space Environment[J]. 2020.
[6]【知乎：基于Hybrid A*和ReedSheep曲线的Open Space规划器】https://zhuanlan.zhihu.com/p/482777592
[7]【知乎：基于OBCA的开放空间路径规划】https://zhuanlan.zhihu.com/p/507179474
[8]【知乎：特斯拉AI Day决策规划技术解析】https://zhuanlan.zhihu.com/p/402442178
[9]【CSDN：深度理解特斯拉自动驾驶解决方案 3：规划与控制】https://blog.csdn.net/weixin_43336281/article/details/123609878
【知乎：文献阅读之自主泊车APA的路径规划】https://zhuanlan.zhihu.com/p/95680738
【深蓝学院运动规划课程】https://www.bilibili.com/video/BV1Et4y167Ak?p=14
《自动驾驶决策规划技术理论与实践》(李柏，张友民，彭晓燕，欧阳亚坤，孔旗) 2-5章

## Slide 4
当前横向规划方案
DDL：end of May 2022
v1.3 3+3场景 仿真+实车
decider planner smoother组合方案
1. decider + smoother
2. decider + planner (工控机：10M + 10ms)
1. 搜索：混合A星搜索出粗路径
Decider输出分段路径
2. 几何曲线+回旋线：根据粗路径规划出符合车辆动力学路径
Planner根据分段路径起终点做RS曲线+回旋线平滑路径
3. smoother：优化轨迹使得代价最小
Smoother拿到Decider分段粗路径，基于优化生成平滑路径
疑问：
1. 假设狭窄平行泊车位，粗路径无法生成？混合A星粗规划是否适应狭窄需要揉库的车位？
先基于几何规则找到出库点，搜索粗路径连接起点和出库点
2. 混合A星拓展时是否需要考虑当前几何回旋线只能计算直线圆弧之间切换的限制？
拓展当前方案适应CC
3. 若planner成功规划出path，smoother的职责是什么？是否还需要smoother？
decider+planner组合
4. 若planner规划失败，但是混合A星规划成功，流程如何走？
decider+smoother组合
5. 当前模型使用车辆四轮中心拓展是否合适？
切换为后轴中心，但不改变模块输出，由规划模块内部做四轮中心<=>后轴中心转换

## Slide 5
RS曲线
1. 组成： line segments + tangential circular arcs of the minimum turning radius
2. apollo的rs曲线生成代码中增加了SCS类型曲线参数的计算，在论文中证明了SCS或SCC曲线，可以缩短成CSC或CCC曲线，原始Reed Shepp算法没有加入这种类型，apollo特意加入这种类型可能是为了更符合实际倒车入库的轨迹
Reference:
[1] Reeds J A , Shepp R A . Optimal paths for a car that goes both forward and backward[J]. Pacific Journal of Mathematics, 1991, 145.
[2]【OMPL RS 曲线计算 c++ 代码】https://ompl.kavrakilab.org/ReedsSheppStateSpace_8cpp_source.html
[3]【基于Hybrid A*和ReedSheep曲线的Open Space规划器】https://zhuanlan.zhihu.com/p/482777592

## Slide 6
RS曲线轻量化平滑
1. RS path：
Pros：optimal path，minimum length path
Cons：discontinuous curvature junctions(DCJ)
2. (clothiod-based) CC path[3]：
Pros：
continuous curvature，post-proccess RS path by clothoid turns and lines.
real-time，transition schemes to treat DCJs by utilizing µ−tangency
Cons：sub-optimal，not minimum length path
Reference:
[1] Fraichard T , Scheuer A , Desvigne R , et al. From Reeds and Shepp's to Continuous-Curvature Paths[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2000, 20(6).
[2] Jin D , Wang Y . On Existence Conditions of A Class of Continuous Curvature Paths[C]// 2017 36th Chinese Control Conference (CCC). 2017.
[3] Jin D , Wang Y , Bortoff S A , et al. From reeds-shepp's paths to continuous curvature paths-Part I: Transition schemes & algorithms[C]// 2017 IEEE Conference on Control Technology and Applications (CCTA). IEEE, 2017.